## Slide 1
PROBTF-DEMO • TECHNICAL OVERVIEW
ProbTF × deflecomp
確率的座標変換と柔軟関節重力たわみ補償
実装・数理・低遅延ランタイム
ProbTF native v2 / C++ latest-only runtime / deflecomp scoped integration
2026-07-13
ProbTF-demo
p(T)

## Slide 2
OVERVIEW
全体像：2つの技術を1本の説明に
ProbTFは不確かさを運び、deflecompは柔軟関節の重力たわみを補償する
ProbTF-demo | implementation overview
02
P
ProbTF
座標変換 edge を単一姿勢ではなく
確率 law として保持・合成・照会
D
deflecomp
IMUの重力方向から有効剛性を更新し
inverse staticsでcommandを生成
×
統合ランタイム
ref / cmd / equil の実TFをscoped importし
最新point momentsをRVizへ表示
→
→
表現
推定・制御
可視化・運用
この統合の価値
不確かさを潰さずに座標系をつなぎ、
制御系の状態を低遅延・意味保存で観察
ProbTF graph に入れるもの／入れないものを明確化
最新状態優先のC++実装でFIFO backlogを排除

## Slide 3
WHY PROBTF
通常のTFだけでは表現できないもの
ProbTF-demo | implementation overview
03
通常TF：代表姿勢 1 個
base
deterministic
→
tool
T ∈ SE(3)
点は1か所
姿勢・並進の不確かさ、相関、複数仮説は
TF message の外へ消える
ProbTF：edge posterior
base
target
→
tool
T ~ p(T)
点の分布
分布をedgeに保持し、必要なqueryでだけ
平均・共分散・sampleへ評価
1
回転は球面／quaternion上：単純な3次元Gaussianではない
2
回転と並進がcoupleすると、向きの揺らぎが位置へ伝わる
3
対称性やdata associationでは複数hypothesisを保つ必要がある

## Slide 4
PROBTF MODEL
ProbTF v2 の中心データモデル
1本のphysical edgeが、joint pose hypothesisのmixtureを運ぶ
ProbTF-demo | implementation overview
04
PHYSICAL ACTION
z_parent = R(Q) z_child + X
L ~ Categorical(w₁,…,wₖ)
Q | L=ℓ ~ Bingham(Aℓ)
X | Q,L=ℓ ~ conditional Gaussian
parent / child / stamp / edge ID / authority
+ approximation + provenance
Q
BinghamOrientation
FINITE_BINGHAM / DIRAC / UNIFORM
quaternionのantipodal symmetryを保持
X
ConditionalGaussianTranslation
mean m・residual covariance S
rotation coupling C ∈ ℝ³ˣ⁹
ℓ
TransformComponent
raw weight + 1つのjoint pose hypothesis
不正weightは診断し、identityへ黙殺しない
Σ
TransformDistribution
component mixture + status
full stamped physical SE(3) edge
exact deterministic ⇔ 1 component + Dirac Q + S=0 + C=0

## Slide 5
PROBTF COUPLING
回転と並進を独立にしない
Conditional translationが、回転の揺らぎを位置へ写す
ProbTF-demo | implementation overview
05
JOINT COMPONENT
X | Q=q ~ 𝒩(
m + C[vec R(q) − vec R_ref], S )
C : 3 × 9 coupling matrix vec(R) : column-major
C=0 なら回転・並進は条件付き平均上で独立
C≠0 なら姿勢の仮説ごとに並進平均も動く
ΔR
回転揺らぎ
→
C · Δr
並進平均へ
→
Y cloud
傾いた相関
同じ orientation latent Q を共有
このcouplingが効く場面
IMU間の相対pose
orientation誤差とlever-arm translationが相関
把持候補
object symmetryの各姿勢仮説でgrasp位置も変化
ロボットリンク点
上流回転の不確かさが下流点位置へ累積
注意：平均poseだけに潰すと、Cとmixtureが持つ下流位置の情報を失う

## Slide 6
PROBTF QUERY
Graph・時間・queryの意味論
中央RPCではなく、各consumerがlocal graphを所有する
ProbTF-demo | implementation overview
06
TF-style forest
world
base
arm
tool
camera
object
lookup(target=world, source=tool)
path = edge₁ ∘ edge₂ ∘ edge₃
cycle / multiple parentは既定拒否
edge historyはtimestamp順・bounded buffer
inverse = 同じphysical latent edgeの逆向きview
Consumer-owned runtime
ROS topics
/probtf
/probtf_static
→
local graph
topology +
time buffers
→
query
path / kernel
point moments
Temporal policy
EXACT
NEAREST
LATEST
LATEST_COMMON
INTERPOLATE*
PREDICT*
* 明示model・uncertainty growth・diagnosticが必要
lookupは分布を即座に1成分へ縮約せず、
lazy kernel expressionを構築する
時間の意味も分布の意味もpolicyで明示する — “最新っぽい値”を暗黙に返さない

## Slide 7
POINT KERNEL
Point moment query：必要な点だけ評価する
完全なpose分布を保持したまま、下流consumerへ平均と共分散を返す
ProbTF-demo | implementation overview
07
入力点 z
source frame上の点
→
ProbTF path kernel
Y = R(Q)z + X
mixture + coupling + composition
→
μ = E[Y]
Σ = Cov[Y]
μ
covariance axes
C++ evaluatorが使う量
1
Bingham moment
E[vec R] と E[vec R vec Rᵀ]
2
Conditional translation
CとSを含めて平均・共分散へ
3
Mixture
成分内 + 成分間covariance
4
Path composition
forward順にmomentを伝播
Terminal summary rule
moment / sample / representativeを新しい独立edgeとしてgraphへ戻さない

## Slide 8
IMPLEMENTATION
実装レイヤとpackage ownership
ROS-free foundationとtransport・applicationを分離する
ProbTF-demo | implementation overview
08
APPLICATIONS
two-IMU / orientation demo / symaware grasp / deflecomp
ROS ADAPTERS
probtf_ros：broadcaster・listener・conversion・policy
C++ LATEST RUNTIME
LatestSnapshot + probtf_bridge_node + point-moment worker
ROS-FREE FOUNDATION
distributions・graph・kernel・geometry・Bingham numerics・sampling
WIRE CONTRACT
probtf_msgs native v2：full SE(3) / orientation-only / evidence
Python
Python
C++
Python + C++
ROS msg
依存方向は下向きのみ：foundationはROSやapplicationへ逆依存しない

## Slide 9
C++ RUNTIME
低遅延化の核心：latest-only C++ runtime
履歴を処理するviewerではなく、現在状態を最短で返すmonitorとして設計
ProbTF-demo | implementation overview
09
旧：per-edge FIFO
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
→
約1,350 records/s
Python graph更新 + 3 path queryが直列化
計算が追いつかず、古い状態を順番に表示
新：atomic latest snapshot
callback
queue=1
latest pointer交換
→
worker
snapshot計算
世代を確認
→
/probtf_batch
complete set
atomic publish
新世代が到着したら完了済みの旧結果を破棄
古い中間sampleは意図的に処理しない
固定2実行主体 — PCのコア数に依存しない
1
ROS callback
受信・pointer swapだけ
重い計算をしない
2
worker
bridge変換または
point moments計算
3
generation check
計算前後で比較
supersededならdiscard
4
rate cap
最大50 Hz
compute timeを周期へ加算しない
全履歴が必要な推定・offline解析は、個別topicまたはrosbagを使う

## Slide 10
DEFLECOMP PHYSICS
deflecomp：柔軟関節の重力たわみを補償
目標リンク角 qᵣ を実現するため、ばね基準角 u を先回りしてずらす
ProbTF-demo | implementation overview
10
1関節の直感
q：実リンク角
qᵣ：目標
u：ばね基準角
gravity
重力で q が下がる分だけ
u を逆向きにoffset
STATIC EQUILIBRIUM
τ_g(q) + τ_s(q,u,K) = 0
periodic spring
τ_s = 2K ⊙ sin((q−u)/2)
inverse statics
u_ff = qᵣ + 2 asin( τ_g(qᵣ) / 2K_exec )
K_est：推定の現在値
K_exec：command用に0.5 sで平滑化
重要
cmdの赤いロボットは“物理姿勢”ではなく、ばね基準角 u を剛体FKした反実仮想表示

## Slide 11
DEFLECOMP ESTIMATION
IMU重力方向から有効剛性を更新する
動作中ではなく、主に準静的区間でlog Kを局所Laplace / iterated MAP更新
ProbTF-demo | implementation overview
11
Multi-frame IMU
specific force
+ gyro
→
quality gate
|‖f‖−g|≤0.75
‖ω‖≤0.20
→
gravity direction
ĝ_f = −f/‖f‖
extrinsic補正
→
Bingham likelihood
A_f = −α/4 PᵀP
α=1000
→
iterated MAP
x=log K
最大5再線形化
推定器の位置づけ
Gaussian prior + Bingham likelihood
を局所二次化してMAP更新
✓ observable subspaceのみ更新
✓ exact posterior objectiveでbacktracking
✓ covarianceは最終MAP点で1回だけcommit
✓ K_est と K_exec を分離
K_est が意味するもの
材料剛性の真値 ≠ K_est
未知payload・定常外力・摩擦・URDF誤差を
縮約モデルへ吸収した“有効対角パラメータ”
K_eff @ current pose / load
0.5 kg荷重を加えてK_estが変化しても、massやforce vectorを同定したことにはならない

## Slide 12
CONTROL DATAFLOW
因果関係：controllerが読むもの／読まないもの
ProbTF-demo | implementation overview
12
Controller
qᵣ
/ref/joint_states
IMU
specific force
+ gyro gate
→
→
K estimator
Bingham likelihood
→ K_est
→
K_exec
log smoothing
0.5 s + cap
→
inverse statics
qᵣ, K_exec → u
command LPF
publish /cmd/joint_states
Flexible-joint simulator
command shaping
slew 4 rad/s + τ_ref=0.1 s
↓
dynamics
M(q)q̈ + b + Dq̇ + τ_s = τ_ext
↓
q / synthetic IMU
/equil + /imu
feedbackはIMUのみ
controllerは K_true・/equil・simulator内部u_eff・外力truthを購読しない

## Slide 13
VISUALIZATION
RVizで見えている3つのロボットの意味
色は同じ時刻の異なる“意味”を表し、3つの実機状態ではない
ProbTF-demo | implementation overview
13
青 ref
参照リンク関節角 qᵣ
評価の目標
赤 cmd
要求ばね基準角 u を
剛体URDFで描いた補助表示
緑 equil
dynamic simulatorの
実リンク側状態 q
ProbTF point marker
sphere = mean
axes = covariance
外力矢印
gripper frame
load point
applied force
world −Z 方向
0.5 kg → 4.905 N
marker動画は状態確認用。lag・overshoot・settling timeはtimestamp付きraw topicで測る

## Slide 14
INTEGRATION
deflecomp × ProbTF のscoped統合
既存TFをnative v2へmirrorし、stiffness posteriorはSE(3) graphへ混ぜない
ProbTF-demo | implementation overview
14
ref / cmd / equil
robot_state_publisher
+ static anchors
→
/tf + /tf_static
deterministic
scoped prefixes
→
C++ bridge
latest edge staging
import=true / export=false
→
v2 snapshot
/probtf_batch
/probtf_static
→
C++ consumer
LatestSnapshot
point moments → MarkerArray
Dynamic transport
/deflecomp/probtf_batch
complete dynamic setをatomicにpublish
consumer queue=1・latest pointerのみ保持
Domain boundary
ProbTF graph
✓ ref/cmd/equil physical transforms
✕ Kp posterior / IK score / display moments
global ProbTF graphと分離した /deflecomp namespace — bridge loopも作らない

## Slide 15
PERFORMANCE
C++化の実測効果
Yamaguchi 6-axis・0.35 Hz正弦参照・ref/cmd 50 Hz・equil 100 Hz
ProbTF-demo | implementation overview
15
CPU使用率（1 core基準）
80%
12%
marker
55%
9%
bridge
Python旧
C++
50.001 Hz
marker実効rate
設定上限50 Hzへ到達
11–18 ms
source age中央値
cmd/equil 11.3 ms・ref 17.9 ms
≤10⁻¹⁵ m
同stamp TF誤差
floating-point精度
≈25 MB
各C++ node RSS
固定2実行主体
結果の読み方
旧Python版で見えていた約100 msの表示遅れはほぼ解消
残る位相差
ref→cmd ≈ 0.20 s / ref→equil ≈ 0.32 s
＝ command filter・actuator shaping・dynamics

## Slide 16
CORRECTNESS
正しさを守るcontract：返せないものは返さない
silent approximationより、型・diagnostic・明示的unavailableを優先
ProbTF-demo | implementation overview
16
SUPPORTED / VALIDATED
✓
Dirac / uniform / finite Bingham moments
✓
conditional Gaussian translation + coupling
✓
mixture・forward path composition
✓
exact deterministic inverse
✓
quaternion norm・JMAA gauge・PSD validation
✓
approximation / provenanceをwireまで保持
EXPLICITLY REFUSED
×
stochastic inverseを別の独立分布として捏造
×
同じlatent dependencyのpath内反復を独立扱い
×
invalid / zero-mass mixtureをidentityへ置換
×
orientation-only lawへfake translationを付加
×
Kp・score・IDをSE(3) edgeへ偽装
×
moment summary / display sampleのgraph再登録
Representativeが必要なら TfExportPolicy / RepresentativeKind を必ず指定する

## Slide 17
VALIDATION
検証：数値互換・wire・runtimeを段階的に確認
ProbTF-demo | implementation overview
17
Test pyramid
Runtime 5
ROS boundary 8
C++ gtest 6
catkin build：依存7 package成功
git diff --check：clean
Evidence
2×10⁻¹⁰
finite Bingham：Python referenceとの差
39 + 27
static + dynamic C++ wire recordsをlossless decode
≤10⁻¹⁵ m
markerと同stamp TFの位置一致
3 sources
ref / cmd / equil markerを同時確認
単一の“動いた”確認ではなく、数理 → message → ROS graph → timingの順で検証

## Slide 18
OPERATIONS
起動方法と主要topic
既存のlaunch commandは変更不要。C++実装が既定で選ばれる
ProbTF-demo | implementation overview
18
LAUNCH
roslaunch deflecomp_ros deflecomp_frames.launch \
model:=/home/leus/catkin_ws/src/nejineji-urdfs/yamaguchi_arm_nejineji/urdf/yamaguchi_6axis_arm_nejineji.urdf \
imu_config:=/home/leus/catkin_ws/src/nejineji-urdfs/yamaguchi_arm_nejineji/config/deflecomp_imu_frames.yaml \
viewer:=true
主要topic
/deflecomp/probtf_batch
complete latest-only dynamic snapshot
/deflecomp/probtf_static
latched static v2 full set
/deflecomp/probtf_point_moments
MarkerArray：mean + covariance axes
/ref /cmd /equil joint_states
元のtimestamp付き評価信号
viewer:=true
use_cpp_bridge:=false → Python fallback
RViz frame rate: 60
低遅延consumerはbatch、履歴解析は個別topic / rosbag

## Slide 19
SCIENTIFIC SCOPE
現時点で言えること／まだ言えないこと
matched-model simulationは配線・数式の整合試験であり、実機性能証明ではない
ProbTF-demo | implementation overview
19
言える
✓
controllerはK_trueや/equilを直接参照しない
✓
送信commandは設定したLPFを保持する
✓
緑は記載したdynamic simulatorの状態
✓
準静的gravity recordsで局所可観測なlog Kを更新
✓
ProbTF表示経路は50 Hz・十数ms ageで追従
✓
C++とPythonのpoint momentsは数値整合
まだ言えない
△
赤markerから物理姿勢や追従性能を主張
△
motion中も剛性を正しく推定できると一般化
△
gravity directionだけで全6軸Kを常時一意同定
△
荷重時K_est変化をmass / force同定と解釈
△
同一URDF・同一sensor modelの結果を実機へ外挿
△
一姿勢のK_effで任意外力・摩擦・backlashを説明
次の科学的ステップ：independent plant / sensor noise / observability analysis / explicit wrench state

## Slide 20
TAKEAWAYS
まとめ
ProbTFは不確かさの交通整理、deflecompは物理補償、その接点をlatest-onlyで支える
ProbTF-demo | implementation overview
20
01
ProbTF
Bingham・coupling・mixtureをphysical edgeとして保持し、
query時にkernel / point momentsへ評価する
表現
02
deflecomp
準静的IMU重力方向からK_effを更新し、
K_execで平滑化してinverse statics commandを作る
推定・制御
03
統合
ref / cmd / equil TFをscoped native v2へimportし、
C++ latest-only runtimeで50 Hz可視化する
低遅延運用
設計原則
1
意味を潰さない
full law / provenance / domain boundary
2
古さを溜めない
atomic batch / queue=1 / discard superseded
3
言い過ぎない
terminal summary / explicit unavailable / scoped claims
ProbTF-demo | docs/slides